## Slide 1
自动控制原理Ⅱ：线性系统分析与设计
课内实验
系统设计部分
张传科

## Slide 2
概述：本部分实验主要内容
状态观测：利用状态观测器估计状态、利用观测估计值设计状态反馈
极点配置：实现系统满足给定性能条件
镇定设计：实现系统满足渐近稳定
系统设计的一般流程

## Slide 3
概述：重点&预备知识
重点
    了解系统设计一般流程
    典型综合问题：镇定、极点配置、状态估计、基于状态观测器的状态反馈
    常用控制器增益计算方法：LMI、极点配置
预备知识
    MATLAB基础：控制结构图搭建、曲线绘制、等常规操作
    线性系统基础：线性定常系统综合相关理论知识

## Slide 4
课内实验：设计部分
3.1 系统设计一般流程
3.2 系统镇定设计
3.3 系统极点配置
3.4 系统状态观测器设计
3.5 基于状态观测器的状态反馈

## Slide 5
系统设计一般流程
    开环系统
    不符合需求
    新性能目标
    控制部分
    控制结构
    控制器形式
    含有
    待设参数
    闭环系统
    无法设计出选定控制器，满足性能目标要求
    更新控制策略/性能要求、重新设计控制策略
    验证控制器
    存在性条件
    建立控制器
    设计条件
Yes
No
    计算控制器
    相关参数
    验证条件
    计算参数
    验证
    理论分析
    仿真验证
    纯仿真
    半实物
    全实物
    应用至具体实际对象
    设计好的闭环系统
    开环系统控制部分特征
No

## Slide 6
系统设计实验内容
    开环系统
    控制部分
    含有
    待设参数
    闭环系统
    输出设计失败提示
    验证控制器
    存在性条件
    建立控制器
    设计条件
Yes
No
    计算控制器
    相关参数
    验证条件
    计算参数
    验证
    理论分析
    仿真验证
    纯仿真
    设计好的闭环系统
    开环系统控制部分特征
No
能控/能观判断
能控/能观分解
极点配置
acker()、place()
基于李亚普洛夫稳定的LMI条件
LMI求解
镇定
配置极点
观测器设计
状态反馈
基于观测器的状态反馈
simulink

## Slide 7
课内实验：设计部分
3.1 系统设计一般流程
3.2 系统镇定设计
3.3 系统极点配置
3.4 系统状态观测器设计
3.5 基于状态观测器的状态反馈

## Slide 8
系统镇定设计：渐近稳定
    内容：状态反馈（控制策略结构） + LMI（增益求解方法）+ 验证（simulink仿真）
    建立控制器设计条件
LMI求解: YALMIP
非LMI

## Slide 9
系统镇定设计：渐近稳定
例3-1：设计镇定控制器
    基于LMI设计镇定控制器
YALMIP工具箱
结果与验证（略），自己完成

## Slide 10
课内实验：设计部分
3.1 系统设计一般流程
3.2 系统镇定设计
3.3 系统极点配置
3.4 系统状态观测器设计
3.5 基于状态观测器的状态反馈

## Slide 11
系统极点配置：动态性能
    内容：状态反馈（控制结构） + 理论方法/内嵌算法（增益求解）+ 验证（仿真/理论）
    课堂方法计算增益：期望特征方程 VS 实际特征方程（自学，MATLAB符号运算）
    内嵌算法计算增益
acker()函数、place()函数
功能：计算给定极点下的状态反馈增益。格式：
K = acker(A,b,P)
K = place(A,B,P)
其中，P为目标极点
K为反馈增益

## Slide 12
系统极点配置：动态性能
例3-2：利用SF，将系统极点配置到P
尝试：
测试并比较程序运行结果
解释程序代码作用
找出代码中的问题
编写正确且较完整代码
将极点改为(-1,-1,-1)
思考并完成：
理论验证结果正确性，仿真验证
给定超调量和过渡时间，设计状态反馈控制（选）

## Slide 13
课内实验：设计部分
3.1 系统设计一般流程
3.2 系统镇定设计
3.3 系统极点配置
3.4 系统状态观测器设计
3.5 基于状态观测器的状态反馈

## Slide 14
系统全维观测器设计
    内容：观测器结构 + 极点配置（增益求解）+ 验证（simulink仿真）
    建立观测器设计思路
极点配置到P
    求解G步骤：

## Slide 15
系统全维观测器设计
例3-3：设计状态观测器，极点配置到P
尝试：
调试程序，获得结果
解释程序代码作用
找出代码可能存在的问题，并更正
利用simulink观察状态估计误差

## Slide 16
课内实验：设计部分
3.1 系统设计一般流程
3.2 系统镇定设计
3.3 系统极点配置
3.4 系统状态观测器设计
3.5 基于状态观测器的状态反馈

## Slide 17
基于状态观测器的状态反馈
    内容：基于观测器的状态反馈结构 + 极点配置（增益求解）+ 验证（simulink仿真）
    设计思路：分离原理，分步设计
    开环系统
    观测器系统
    反馈控制器
    分离结构

## Slide 18
基于状态观测器的状态反馈
例3-4：针对如下开环系统
1. 设计状态观测器，极点
2. 设计基于状态观测器的状态反馈控制器，极点
思考：验证状态观测器、状态反馈控制器的效果？

## Slide 19
本部分实验小结
    系统分析
    熟悉设计的一般过程
    如何用MATLAB设计镇定控制器、极点配置（基于状态反馈）
    如何用MATLAB设计状态观测器（全维）
    如何用MATLAB设计基于状态观测器的状态反馈（实现某极点要求）
    如何用MATLAB验证控制器效果、及相互比较
    系统分析
    熟悉仿真结果的呈现（主要为响应曲线）

## Slide 20
本部分实验练习题
    作业一：
    尝试利用MATLAB完成教材第5章习题，5-1、5-2、5-3、5-5、5-6、5-10
    选做1-2题

## Slide 21
本部分实验练习题
    作业二（综合题）：
    设计状态反馈控制器，使得闭环系统极点为P1（自行选择合理数值），验证控制效果
    设计状态观测器，使得观测误差系统极点为P2（自行选择合理数值），验证状态观测效果
    设计基于状态观测器的状态反馈，使得闭环系统极点为P1（同第一问数值），验证控制效果，并与基于真实状态反馈控制进行比较

## Slide 22
谢谢！
Notes: 22